## Slide 1: Миссия «Заря»
Команда: «РСДРП»
Группа: М8О-115БВ-24

## Slide 2: Цели и задачи
Цель:
Смоделировать полет ракеты-носителя с аппаратом на борту и выход аппарата на орбиту.
Задачи проекта:
Сбор и анализ необходимой информации по теме c использованием необходимой литературы и открытых интернет-источников
Создание физико-математической модели
Написание кода на языке Python для получения графиков зависимостей данных полёта.
Моделирование полёта в KSP (Kerbal Space Program)
Сравнение данных полученных на основе физико-математической модели с данными, полученными из симуляции полёта в KSP.

## Slide 3: Наша команда:
Синькин Андрей Вадимович – тимлид, инженер KSP, программист
Баженкова Наталья Владимировна – спикер, презентер
Епифанов Егор Александрович – программист
Томский Антон Алексеевич – физик
Попов Андрей Дмитриевич – математик

## Slide 4: Предыстория миссии
Модуль был построен российским ГКНПЦ им. Хруничева по заказу американской стороны. Проект российского модуля был выбран американцами вместо предложения компании Локхид, модуля «Bus-1», благодаря меньшим финансовым затратам ($220 млн вместо $450 млн).
По условиям контракта ГКНПЦ также обязался построить дублирующий модуль, ФГБ-2.
При разработке и строительстве модуля интенсивно использовался технологический задел по Транспортному кораблю снабжения, на основе которого ранее уже были построены некоторые модули орбитальной станции «Мир».

## Slide 5: Конструкция
Значительным преимуществом было полное энергетическое снабжение за счёт солнечных батарей, а также наличие собственных двигателей, позволяющих маневрирование и корректировку положения модуля в пространстве.
Модуль имеет цилиндрическую форму с шарообразным головным отсеком и конической кормой, его длина составляет 12,6 м при максимальном диаметре 4,1 м.
Две солнечных батареи, габариты которых составляют 10,7 м × 3,3 м, создают среднюю мощность в размере 3 КВт. Энергия сохраняется в шести аккумуляторных никель-кадмиевых батареях. «Заря» оснащена 24 средними и 12 малыми двигателями для корректировки пространственного положения, а также двумя крупными двигателями для орбитальных манёвров.
16 баков, закреплённых снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива. Модуль имеет три стыковочных узла.

## Slide 6: Физико-математическая модель

## Slide 7: Физико-математическая модель

## Slide 8: Физико-математическая модель

## Slide 9: Программная реализация на Python
В ходе создания программной реализации нами были использованs следующие библиотеки:
  matplotlib
  krpc
  time
  math
  csv
  NumPy
  pandas

## Slide 10: Симуляция в KSP
Мы создали модель ракеты-носителя и блока «Заря» в KSP, а также написали код автопилота для нее. Ознакомиться с кодом и файлами моделей, а также с видео можно по ссылке ниже или по QR-коду
https://github.com/d-asv-b/varkt

## Slide 11: Симуляция в KSP. Ссылка на запись

## Slide 12: Сравнение полученных графиков
Графики, полученные при вычислении мат. модели и полученные в результате симуляции наложены друг на друга.

## Slide 13: Сравнение полученных графиков
Графики, полученные при вычислении мат. модели и полученные в результате симуляции наложены друг на друга.

## Slide 14: Сравнение полученных графиков
Нетрудно заметить, что графики имеют небольшие расхождения. Особенно это заметно на графиках скорости.
Мы считаем, что такое расхождение происходит из-за того, что в математической модели не сохранилось ускорение, данное ракете первой ступенью до ее отделения.
Также причинами погрешностей и неточностей могли стать:
Определенные пренебрежения и округления в математической модели
Особенности полета в KSP

## Slide 15: Вывод и заключение
В ходе работы над проектом нами были подробно изучены материалы по теме проекта. Также нами была успешно составлена физико-математическая модель и симулирован запуск в Kerbal Space program.
Результатами работы над проектом стали графики зависимостей изменения физических величин от времени в ходе полета на основе физико-математической модели и графики, полученные из симуляциив KSP. Также были сделаны выводы о различиях полученных графиков.
Благодаря проекту мы получили новые знания в области математики и физики, а также освоили симуляцию в KSP.