## Slide 1: Миссия «Заря»
Команда: «РСДРП»
Группа: М8О-115БВ-24

## Slide 2: Цели и задачи
Цель:
Смоделировать полет ракеты-носителя с аппаратом на борту и вывод аппарата на орбиту.
Задачи проекта:
Сбор и анализ необходимой информации по теме c использованием необходимой литературы и открытых интернет-источников
Создание физико-математической модели
Написание кода на языке Python для получения графиков зависимостей данных полёта.
Моделирование полёта в KSP (Kerbal Space Program)
Сравнение данных полученных на основе физико-математической модели с данными, полученными из симуляции полёта в KSP.

## Slide 3: Наша команда:
Синькин Андрей Вадимович – тимлид, инженер KSP, программист
Баженкова Наталья Владимировна – спикер, презентер
Епифанов Егор Александрович – программист
Томский Антон Алексеевич – физик
Попов Андрей Дмитриевич – математик

## Slide 4: Предыстория миссии
Модуль был построен российским ГКНПЦ им. Хруничева по заказу американской стороны. Проект российского модуля был выбран американцами вместо предложения компании Локхид, модуля «Bus-1», благодаря меньшим финансовым затратам ($220 млн вместо $450 млн).
По условиям контракта ГКНПЦ также обязался построить дублирующий модуль, ФГБ-2.
При разработке и строительстве модуля интенсивно использовался технологический задел по Транспортному кораблю снабжения, на основе которого ранее уже были построены некоторые модули орбитальной станции «Мир».

## Slide 5: Конструкция
Значительным преимуществом было полное энергетическое снабжение за счёт солнечных батарей, а также наличие собственных двигателей, позволяющих маневрирование и корректировку положения модуля в пространстве.
Модуль имеет цилиндрическую форму с шарообразным головным отсеком и конической кормой, его длина составляет 12,6 м при максимальном диаметре 4,1 м.
Две солнечных батареи, габариты которых составляют 10,7 м × 3,3 м, создают среднюю мощность в размере 3 КВт. Энергия сохраняется в шести аккумуляторных никель-кадмиевых батареях. «Заря» оснащена 24 средними и 12 малыми двигателями для корректировки пространственного положения, а также двумя крупными двигателями для орбитальных манёвров.
16 баков, закреплённых снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива. Модуль имеет три стыковочных узла.

## Slide 6: Физико-математическая модель
Объедим все основные формулы расчета физико-математической модели полета в две системы уравнений (для первой и второй ступеней ракеты), а также спроецируем их на оси и :

## Slide 7: Физико-математическая модель

## Slide 8: Физико-математическая модель

## Slide 9: Программная реализация на Python
В ходе создания программной реализации математической модели и полета были использованы следующие библиотеки:
  matplotlib
  krpc
  time
  math
  csv
  NumPy
  pandas

## Slide 10: Симуляция в KSP
Наша команда создала модель ракеты-носителя и блока «Заря» в KSP, а также написала код автопилота для нее
Ознакомиться с кодом, файлами моделей и видео симуляции полета можно по ссылкам ниже или по QR-кодам
https://github.com/d-asv-b/varkt
https://youtu.be/ManPyMjzc-k
GitHub
YouTube

## Slide 11: Сравнение полученных графиков
Графики, полученные при вычислении мат. модели и полученные в результате симуляции наложены друг на друга

## Slide 12: Сравнение полученных графиков
Графики, полученные при вычислении мат. модели и полученные в результате симуляции наложены друг на друга

## Slide 13: Сравнение полученных графиков
Проанализировав графики видно, что данные, полученные в результате вычисления математической модели отличаются от данных, полученных при симуляции полета
Можно предположить, что такое расхождение происходит из-за погрешности расчетов в математической модели: не сохранилось ускорение, данное ракете первой ступенью до ее отделения.
Также причинами погрешностей и неточностей могли стать:
Определенные пренебрежения и округления в математической модели
Особенности полета в KSP

## Slide 14: Выводы
В процессе работы наша команда достигла поставленной цели, а именно - смоделировала полет ракеты-носителя с аппаратом на борту и вывод аппарата на орбиту.
Для выполнения поставленных задач командой был произведен сбор информации по теме c использованием необходимой литературы, созданы физико-математические модели.
Для получения графиков завистей данных полета был написан код на языке Python и смоделирован полёт в KSP
После этого был произведен анализ полученных данных и сделаны выводы.

## Slide 15: Заключение
В процессе работы над данным проектом наша команда реконструировала выведение на орбиту функционально-грузового отсека МКС под названием «Заря». Мы успешно составили математическую модель, описывающую движение нашей ракеты, а также создали модель в игре Kerbal Space Program, которую использовали для симуляции полета.
При помощи библиотеки kRPC мы записали телеметрию корабля (высоту и скорость по осям Ox и Oy, а также текущий момент времени), а затем сравнили результаты с данными, полученными от вычисления нашей математической модели.
В итоге сравнения мы увидели, что данные, полученные в результате расчетов и данные фактического полета отличаются и проанализировали возможную причину таких отличий.